## Slide 1: Нейронные сети и их практическое применение. Лекция 10. Вычислительные платформы для реализации НС.
Дмитрий Буряк
к.ф.-м.н
dyb04@yandex.ru

## Slide 2: Параметры вычислителей для НС
Обучение и применение НС требует большой объем вычислений.
Многие достижения в применении НС связаны с появлением новых вычислителей.
Основные параметры для сравнения:
  производительность
  энергопотребление
Факторы
  разрядность: аналоговая, 1бит, …, 64бит.
  форм-фактор – важна производительность одного чипа
  обучение – вычисление (inference)

## Slide 3: Ускорители для НС
Зависимость пиковой производительности от потребляемой мощности НС ускорителей
(A.Reuther, et al., Survey of Machine Learning Accelerators, 2020)
5 категория по типу применения
низкое энергопотребление (обработка речи, маленькие сенсоры)
встроенные (камеры, роботы)
автономные (автопилоты в автомобилях)
Чипы и карты для центров обработки данных
Системы в центрах обработки данных

## Slide 4: Тенденции
Высокая плотность решений для всех областей применения
Разнообразие архитектур и технологий
Многие вычислители имеют эффективность > 1TeraOps/W
Для реализации обучения требуется как минимум 100Вт
Разнообразие решений по разрядности выполняемых вычислений
  сложность сравнения вычислителей между собой
  какая достаточная точность для выполнения вычислений в НС?

## Slide 5: Чипы с низким энергопотреблением
Предназначены только для применения НС.
Syntiant
  Processor-in-memory
  веса (int4), активации (int8)
  < 200мВт
  Amazon Alexa – распознавание ключевой фразы.
Mythic Intelligent Processing Unit
  аналоговая схема для реализации матричного умножения (~Syntiant)
  цифровой управляющий процессор RISK-V
  встроенные системы и центры обработки данных.
AIStorm
  вычисления выполняются «на» сенсоре в аналоговом виде (~Syntiant)
  обработка сигналов биометрических сенсоров.

## Slide 6: Processor-in-memory
Затраты времени и энергии на передачу данных из памяти в процессор.
Реализация вычислений в памяти.
Веса кодируются в запоминающих устройствах: SRAM, Flash, RRAM и т.д.
Умножение матриц реализовано через прохождение аналогового сигнала (тока) через запоминающие устройства.

## Slide 7: Чипы для встроенных решений
Встроенные приложения с высокой производительностью при небольшом энергопотреблении и малом форм-факторе: обработка видео, небольшие БЛА и роботы.
ARM, процессоры Etos
  Применение MAC Compute Engines (MCEs)
  Производительность MCE: 1TOP/s на 1GHz.
Gyrfalcon, Lightspeeur
  processor-in-memory
  обработка видео
  применение в серверах обработки данных (128 чипов).

## Slide 8: Автономные системы
Системы помощи водителю, автопилот, роботы.
Huawei HiSilicon Ascend 310
  CPU + ускоритель для вычислений AI
  Высокая производительность, как с int8, так и с fp16.
Tesla Full Self-Driving (FSD) Computer chip
  3 quard Cortex-A72 + Mali G71 + 2 Neural Processing Unit
  применение в беспилотных системах (уровни автономности 4 и 5).

## Slide 9: Автономные системы. Nvidia Jetson
Встраиваемые системы
  небольшой размер;
  низкий уровень энергопотребления;
  высокопроизводительные вычисления.
Модули NVIDIA Jetson Tx2
  GPU: 256 ядер CUDA (Pascal);
  CPU: ARM 6 ядер;
  Память: 8Гб.
Модули NVIDIA Xavier
  GPU: 256 ядер CUDA (Volta) + 64 tensor cores
  CPU: ARM 8 ядер;
  Память: 32Гб;
  32 TOPs, 10Вт.

## Slide 10: Чипы для центров обработки данных
Применение различных технологий: на основе CPU, программируемые FPGA, с применением GPU.
Intel Xeon.
Preferred Networks, PFN-MN-3
  4 чипа + 32Гб RAM
  Каждый чип имеет 4 матрицы из 2048 вычислительных элементов и 512 блоков матричных вычислений.
  Поддержка вычислений fp16;
  Применяются в одном из японских суперкомпьютеров (exascale).
Intel Arria
  Intel Xeon + Altera Arria FPGA
  Загрузка FPGA конфигурации, НС вычисляется на FPGA

## Slide 11: Чипы для центров обработки данных. GPU карты
NVIDIA (Ampere, Turing,HGX)
  Тензорные ядра . Предназначены для умножения матриц за такт; . Volta, 4x4, fp16 (64GEMM) → Ampere (256GEMM) . Обработка разреженных матриц: Sparse Tensor Cores;
  Turing – эффективное вычисление НС;
  HGX – до 16 A100 на одной карте
AMD (Instinct)
  MI100;
  MI250 (128Гб, 2 GPU чипа, 560Вт, 95.7 TFLOPS матричная производительность).
Сравнение MI100 и A100 на задачах машинного обучения
(https://www.amd.com/ru/products/server-accelerators/instinct-mi100)

## Slide 12: Специальные чипы для центров обработки данных.
Разработаны специально для обучения и применения НС
  Последовательность вычислений в НС детерминирована;
  Проектирование HW с учетом вычислений и обращений к памяти в НС
  Применение в облачных платформах
Amazon Web Services: Inferentia chip
Baidu: Kunlun
Google: TPU (tensor processing units)
  Появление 2015г.
  Архитектура конвейерного массива – уменьшить обращение к памяти при умножении матриц;
  Меньше энергопотребление и размер чипа.
https://habr.com/ru/post/422317/

## Slide 13: HPC системы для центров обработки данных
Объединение нескольких GPU на базе серверного решения.
Набор узлов: CPU, несколько GPU, высокоскоростной интерфейс (например, NVLink).
Соединение между узлами: Infiniband/Ethernet
ПО для реализации распределенных вычислений
Области применения
  искусственный интеллект
  облачные центры обработки данных
  корпоративные вычисления
  высокопроизводительные вычисления

## Slide 14: Зачем HPC для НС
Уменьшение времени на обучение НС.
Возможность построения больших моделей
  увеличенный размер пакета;
  увеличенная размерность входных данных;
  больше параметров в модели.
Победитель ILSVRC -2017 – SENet
  Реализация распределенного обучения на 64 GPU: размер пакета 2048 изображений.
Обучение сети для обработки гравитационных волн
  HAL кластер (64 GPU NVIDIA V100): сокращение времени обучения с 1 месяца до 12.4ч.
Время обучения сети для анализа гравитационных волн
(E.A. Huerta, et al., Convergence of artificial intelligence and high
Performance computing on NSF-supported cyberinfrastructure, 2020)

## Slide 15: Семейство DGX
DGX-1, DGX-2, DGX A100.
Параметры DGX A100
  5 Pflops на задачах AI;
  8xNVIDIA A100 Tensor Cores GPU;
  Размер общей памяти GPU: 320Gb;
  CPU: Dual AMD Rome 7742 (128 cores), 2.25GHz;
  Обмен GPU-GPU: 600GB/s (12 NVLinks/GPU);
  Между узлами: HDR Infiniband, 200GB/s;
  Общий объем памяти: 1TB.

## Slide 16: NVIDIA DGX Pod
Масштабируемая архитектура ЦОД для задач ИИ
  Стойки серверов DGX;
  Сетевое оборудование;
  Устройства хранения данных;
  Электропитание, охлаждение;
  Полный программный стек для ИИ.
SATURNV – пример реализации на основе DGX Pod (116 в Top500, 11.2021)
NVIDIA DGX SuperPod – второе поколение.
Вычислительный центр NVIDIA SATURNV

## Slide 17: Платформа IBM Power
IBM Power9
  коммутаторные межсоединения;
  аппаратная поддержка ускорителей;
  расширенная система команд (ИИ, когнитивные вычисления);
  высокопроизводительные вычисления.
IBM Power10
  Вычислительная эффективность до 20 раз выше чем Power9;
  Энергоэффективность до 3 раз выше, чем Power9;
Базовая платформа для HPC серверов
  Анализ больших данных, высокопроизводительные вычисления, ИИ;
  Масштабируемость: сервер → суперкомпьютер

## Slide 18: HPC на базе IBM Power9
IBM AC922 Power System
  Технология объединения памяти CPU и GPU;
  Поддержка больших моделей, больших наборов данных;
  Ускорение 95% от линейного на задачах глубокого обучения.
Сравнение с Xeon 2640
  Ускорение передачи данных CPU-GPU ~5 раз;
  Увеличение скорости вычислений в 3.8 раз.

## Slide 19: IBM PowerAI
PowerAI – набор дистрибутивов популярных библиотек для глубокого обучения, оптимизированных для серверных решений IBM;
  TensorFlow, Caffe, Torch, …;
Distributed Deep Learning (DDL) – коммуникационная библиотека (на базе MPI) для эффективной реализации распределенных вычислений;
  Близкое к линейному масштабирование (до 256 GPU);
Large Model Support (LMS) – совместное использование основной памяти и памяти GPU при обучении больших моделей.