## Slide 1: Нейронные сети и их практическое применение. Лекция 10. Вычислительные платформы для реализации НС.
Дмитрий Буряк
к.ф.-м.н
dyb04@yandex.ru

## Slide 2: Параметры вычислителей для НС
Обучение и применение НС требует большой объем вычислений.
Многие достижения в применении НС связаны с появлением новых вычислителей.
Основные параметры для сравнения:
  производительность
  энергопотребление
Факторы
  разрядность: аналоговая, 1бит, …, 64бит.
  форм-фактор – важна производительность одного чипа
  обучение – вычисление (inference)

## Slide 3: Ускорители для НС
Зависимость пиковой производительности от потребляемой мощности НС ускорителей
(A.Reuther, et al., Survey of Machine Learning Accelerators, 2020)
5 категория по типу применения
низкое энергопотребление (обработка речи, маленькие сенсоры)
встроенные (камеры, роботы)
автономные (автопилоты в автомобилях)
Чипы и карты для центров обработки данных
Системы в центрах обработки данных

## Slide 4: Тенденции
Высокая плотность решений для всех областей применения
Разнообразие архитектур и технологий
Многие вычислители имеют эффективность > 1TeraOps/W
Для реализации обучения требуется как минимум 100Вт
Разнообразие решений по разрядности выполняемых вычислений
  сложность сравнения вычислителей между собой
  какая достаточная точность для выполнения вычислений в НС?

## Slide 5: Processor-in-memory
Затраты времени и энергии на передачу данных из памяти в процессор.
Реализация вычислений в памяти.
Веса кодируются в запоминающих устройствах: SRAM, Flash, RRAM и т.д.
Умножение матриц реализовано через прохождение аналогового сигнала (тока) через запоминающие устройства.
5
Пример реализации логических функций в ячейках памяти на основе заряда
Реализация умножения матрицы
на вектор в резистивных ячейках

## Slide 6: Чипы с низким энергопотреблением
Предназначены только для применения НС.
Syntiant
  Processor-in-memory
  NDP101
    НС с 4 слоями
    веса (int4), активации (int8)
    энергопотребление <200мкВт
    Задачи обработки 1D сигналов
    Amazon Alexa – распознавание ключевой фразы.
  NDP200
    «Любые» НС
    Добавление DSP
    Задачи анализа изображений.

## Slide 7: Чипы для встроенных решений
Встроенные приложения с высокой производительностью при небольшом энергопотреблении и малом форм-факторе: обработка видео, небольшие БЛА и роботы.
Mythic Intelligent Processing Unit (25 TOPs)- встроенные системы и центры обработки данных.
  Распараллеливание вычисления графа НС
  Архитектура потоков данных
  аналоговая схема для реализации матричного умножения
  цифровой управляющий процессор RISK-V
  декомпозиция исходных данных для параллельной обработки отдельными модулями (tiles)

## Slide 8: Разработка НС для энергоэффектиных чипов
Разработка исходной НС (PyTorch, TensorFlow)
Оптимизация, квантизация (Int8)
Дообучение
Генерация кода

## Slide 9: Автономные системы
Системы помощи водителю, автопилот, роботы.
Совместная обработка видео и сигналов других сенсоров
aiMotive
  программируемые FPGA
  масштабируемость до 1024 TOPS
Tesla Full Self-Driving (FSD) Computer chip
  3 quard Cortex-A72 + Mali G71 + 2 Neural Processing Unit
  применение в беспилотных системах (уровни автономности 4 и 5)
  Пиковая производительность 73TOPS @72w.
Модули NVIDIA Xavier
  GPU: 256 ядер CUDA (Volta) + 64 tensor cores
  CPU: ARM 8 ядер;
  Память: 32Гб;
  32 TOPs, 10Вт.

## Slide 10: Чипы для центров обработки данных.
Применение различных технологий: на основе CPU, программируемые FPGA.
NVIDIA (Blackwell,Hopper)
  Тензорные ядра . Умножения матриц за такт; . Ускорение операций с разреженными матрицами
Специализированные для НС: Google TPU
  Последовательность вычислений в НС детерминирована;
  Проектирование HW с учетом вычислений и обращений к памяти в НС: уменьшить обращение к памяти при умножении матриц
  GPU (общее назначение) Google TPU (tensor processing unit) – матричный процессор
Сравнение производительности на LLM
Потребление – сотни ватт.
https://habr.com/ru/post/422317/

## Slide 11: HPC системы для центров обработки данных
Объединение нескольких GPU на базе серверного решения.
Набор узлов: CPU, несколько GPU, высокоскоростной интерфейс
ПО для реализации распределенных вычислений
NVIDIA DGX SuperPod - масштабируемая архитектура ЦОД для задач ИИ
  Стойки серверов DGX:
    36 узлов (Grace CPU+2xBlackwell GPU)
  Сетевое оборудование;
  Устройства хранения данных;
  Электропитание, охлаждение;
  Полный программный стек для ИИ.
SATURNV – пример реализации на основе DGX Pod (116 в Top500, 11.2021)
Вычислительный центр NVIDIA SATURNV

## Slide 12: Вычислительный кластер МГУ
МГУ-270. Характеристики узла:
  - Процессор: AMD EPYC 7742 64-Core Processor
  - Оперативная память: 2 TB
  - Видеокарты: 8xNvidia A100 80GB
  - Память (ПЗУ): 28 TB.
Спроектирован для ИИ вычислений
Пиковая производительность: 400 ПФлопс
Обработка изображений на МГУ-270
Ломоносов-2. Характеристики узла:
  - Процессор: Intel Haswell-EP E5-2697v3, 14 cores
  - Оперативная память: 64 GB
  - Видеокарты: NVidia Tesla K40M
Общее количество узлов: 1730
Пиковая производительность: 5.5 ПФлопс
Обработка изображений на Ломоносов

## Slide 13: Зачем HPC для НС
Уменьшение времени на обучение НС.
Возможность построения больших моделей
  увеличенный размер пакета;
  увеличенная размерность входных данных;
  больше параметров в модели.
Победитель ILSVRC -2017 – SENet
  Реализация распределенного обучения на 64 GPU: размер пакета 2048 изображений.
Обучение сети для обработки гравитационных волн
  HAL кластер (64 GPU NVIDIA V100): сокращение времени обучения с 1 месяца до 12.4ч.
Время обучения сети для анализа гравитационных волн
(E.A. Huerta, et al., Convergence of artificial intelligence and high
Performance computing on NSF-supported cyberinfrastructure, 2020)